## Slide 1: Masspektrometrija
Pielietojums bioloģijā

## Slide 2: Kas ir masspektrometrija?
Metode precīzas molekulmasas noteikšanai
Pamatojas uz jonizētu molekulu atšķirīgu kustīgumu vakuumā elektriskajā vai elektromagnētiskajā laukā
Atšķirībā no, piemēram, elektroforēzes gēlā, kustību neierobežo vide (vakuums!), tādēļ molekulu kustības ātrums ir atkarīgs tikai no to masas un lādiņa attiecības (m/z), bet formai nav nekādas nozīmes
++++++++++
----------
+
+
++
+

## Slide 3: Masspektrometrijas vispārējie pielietojumi
Ģeoloģijā, paleontoloģijā, arheoloģijā - paraugu vecuma noteikšanā pēc izotopu sastāva
Paraugu ķīmiskā sastāva noteikšanā:
  Vielu identifikācijā un tīrības noteikšanā
  Vides monitoringā – augsnes, ūdens un gaisa piesārņojuma noteikšanā
  Kriminālistikā (sprāgstvielu un narkotiku identifikācijā, viltojumu atklāšanā, paraugu izcelsmes noskaidrošanā u.c.)

## Slide 4: Masspektrometrijas pielietojums bioķīmijā un radniecīgās nozarēs
Proteīnu, ogļhidrātu, nukleīnskābju identifikācijā
Proteīnu un ogļhidrātu sekvenēšanā
Proteīnu pēctranslācijas modifikāciju noteikšanā
DNS analīzē – piem. SNP noteikšanā
Metabolisma produktu identifikācijā
Enzimātisko reakciju produktu identifikācijā un kvantifikācijā

## Slide 5: Masspektrometrijas priekšrocības un trūkumi
Priekšrocības
Augsta precizitāte
Ļoti jūtīga metode - var detektēt pikogramu (10-12g) daudzumus
Trūkumi
Izmantojama tikai analītiski – paraugs tiek iznīcināts
Masspektrometri ir dārgi

## Slide 6: Masspektrometra sastāvdaļas
Jonizētājā paraugs tiek pārnests gāzes fāzē un iegūst lādiņu
Analizatorā notiek jonu atdalīšana
Detektors reģistrē pienākušos jonus
Jonizētājs
Analizators
Detektors
Paraugs

## Slide 7: Jonizētāju veidi
Molekulas masspektrometrā var jonizēt ar ļoti dažādiem paņēmieniem – ķīmiski, termiski, bombardējot ar elektronu stariem vai atomiem, ar lāzeru palīdzību, utt.
Daudzas metodes ir destruktīvas bioloģiskām molekulām, tādēļ ir izstrādātas īpašas «maigās jonizēšnas» (soft ionisation) metodes
Bioloģisko makromolekulu analizēšanai pamatā izmanto divas tehnoloģijas – ESI (Electrospray ionization) un MALDI (Matrix assisted laser desorption/ionization)

## Slide 8: ESI – elektrosmidzināšanas jonizācija
Sprieguma ietekmē pozitīvi lādētie joni pa kapilāru pārvietojas anoda virzienā
Kapilāra galā izveidojas šķidruma konuss, no kura gala atraujas pozitīvi lādēti pilieni un pārvietojas anoda virzienā
Vakuumā šķidrums no pilieniem iztvaiko, pāri paliek parauga joni
Teilora konuss
lādēts piliens
Parauga joni
Spriegums
Pilienu iztvaikošana
Kapilārs

## Slide 9: MALDI – matriksa asistētā lāzera desorbcija/jonizācija
Matriksi – vielas, kas (1) efektīvi absorbē UV starus un (2) spēj darboties kā protonu donori
Parasti - nelielas organiskās skābes
2,5 dihidroksibenzoskābe
(DHB)
Sinapīnskābe (SA)
H
H
Skābes protons

## Slide 10: MALDI – matriksa asistētā lāzera desorbcija/jonizācija
Matriksu sajauc ar analizējamo paraugu
UV lāzers sakarsē matriksu
Matrikss iztvaiko, līdzi gaisā paceļot arī parauga molekulas
Matrikss darbojas arī kā protonu donors, līdz ar to paraugs iegūst lādiņu: MH + P = M- + PH+
UV Lāzers
Paraugs +matrikss
P
PH+
m
m
m
m
m
m-
H+

## Slide 11: Analizatoru veidi
Sektora
Lidojuma laika (time-of-flight, TOF)
Kvadrupola (Q)
Jonu slazdi
Furjē transformācijas jonu ciklotrona rezonanses

## Slide 12: Sektora analizators
Sastāv no paātrinātāja un liekta magnēta
Smagākajiem joniem ir lielāka inerce un tādejādi tie mazāk noliecas magnētiskajā laukā
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+++++
--
--
Paātrinātājs
Magnēts
Detektors

## Slide 13: Lidojuma laika (Time-Of-Flight, TOF) analizators
Paātrinātājā joni elektriskā lauka ietekmē iegūst noteiktu ātrumu, kurš pēc nokļūšanas TOF caurulē vairs nemainās (jo uz joniem vairs neiedarbojas elektriskais lauks)
Pie vienāda lādiņa, smagākās daļiņas no paātrinātāja izlido ar mazāku ātrumu un tādejādi pie detektora nonāk vēlāk par vieglajām
m/z ir atkarīgs no lidojuma laika
++++++++++
----------
+
+
Detektors
TOF caurule
Paātrinātājs

## Slide 14: m/z aprēķins TOF analizatorā
Ek=mv2/2; m- jona masa, v- jona ātrums
Ep=qU=zeU; q – jona lādiņš, e-elektrona lādiņs, z – jona vērtība
Izlidojot no paātrinātāja, kinētiskā enerģija ir vienāda ar sākotnējo potenciālo enerģiju: Ek = Ep
mv2/2=zeU
m/z=2eU/v2
Ātrumu var aprēķināt pēc jona lidojuma laika TOF caurulē: v=L/t (L – caurules garums, t – lidojuma laiks
m/z=2eUt2/L2

## Slide 15: TOF ar reflektronu
Tehnisku iemeslu dēļ, joniem ar vienādu m/z pēc izlidošanas no paātrinātāja nav pilnīgi vienādi ātrumi
Reflektronā ar elektrostatiskā lauka palīdzību jonus atstaro
Ja diviem joniem ir vienāds m/z, bet nedaudz atšķirīgi ātrumi, ātrākie joni iekļūs reflektronā nedaudz dziļāk un vēlāk no tā izkļūst
Noteiktā attālumā no reflektrona ir punkts (TOF fokuss), kurā vienlaicīgi pienāk atstarotie joni ar vienādu m/z, bet nedaudz atšķirīgiem ātrumiem
Detektoru novieto TOF fokusa punktā, rezultātā paaugstinās izšķirtspēja
++++++++++
----------
+
Detektors
Reflektrons
TOF caurule
Paātrinātājs
TOF fokusa attālums
+
+
+

## Slide 16
TOF bez reflektrona
TOF ar reflektronu

## Slide 17: Detektori
Reģistrē jonu pienākšanu
Parasti izmanto elektronu pavairotāju
Iegūtā sekundārā strāva tiek apstrādāta ar analogā-digitālā konvertera palīdzību un signāls nokļūst vadības datorā
A/D konverteris
Jons
Sekundārie elektroni
Elektronu pavairotājs (pastiprinātājs)
-
+

## Slide 18: Mikrokanālu detektors
Detektors sastāv no ļoti daudziem nelieliem kanāliem, no kuriem katrs darbojas kā elektronu pavairotājs

## Slide 19: MALDI-TOF masspektrometrs
Paraugs

## Slide 20: Izotopu ietekme
Biomolekulas sastāv galvenokārt no C, H, O, N, S un P atomiem, kuriem gandrīz visiem ir vairāki dabīgi sastopami stabili izotopi
C: 12C (99%), 13C (1%)
H: 1H (99.85%), 2H (0.15%)
O: 16O (99.7%), 17O (0.04%), 18O (0.2%)
N: 14N (99.6%), 15N (0.4%)
S: 32S (95.02%), 33S (0.75%), 34S (4.21%), and 36S (0.02%)
P: 31P (100%)
Izotopu nevienmērīgs sadalījums pa molekulām rada vairākus pīķus masas spektrā
Biomolekulām vislielākā ietekme ir 13C un 2H izotopiem, jo to ir relatīvi daudz un oglekļa un ūdeņraža atomu parasti ir vairāk, nekā skābekļa vai slāpekļa

## Slide 21: Monoizotopiskā un vidējā molekulmasa
Monoizotopisko molekulmasu aprēķina, pieņemot, ka molekula sastāv tikai no izplatītākajiem izotopiem – 12C, 1H, 16O un 14N
Vidējo molekulmasu aprēķina, ņemot vērā izotopu dabīgo sadalījumu
Piemēram: albumīna monoizotopiskā molekulmasa ir 66429 Da, bet vidējā molekulmasa 66 472 Da
Realitātē, nelielām molekulām masas spektrā dominē monoizotopiskais pīķis, jo ir zema varbūtība, ka molekulas sastāvā ir kāds smagais atoms
Lielas molekulas sastāv no daudziem atomiem, varbūtība, ka sastāvā ir kāds(-i) smagais atoms ir augsta, tādēļ masas spektrā monoizotopiskais pīķis ir neliels vai tā nav vispār

## Slide 22: Izotopu ietekme
Monoizotopiskais pīķis (700 Da)
1x 13C (701 Da)
2x 13C (702 Da)
Viegls peptīds (700 Da)
Smags peptīds (2000 Da)
Monoizotopiskais pīķis (2000 Da)
1x 13C (2001 Da)
2x 13C (2002 Da)
3x 13C (2003 Da)
4x 13C (2004 Da)
5x 13C (2005 Da)

## Slide 23: MS kombinācijas ar hromatogrāfiju
GC-MS – gāzes hromatogrāfijas iekārta ar masspektrometru galā
LC-MS – šķidruma hromatogrāfijas iekārta ar masspektrometru galā
Darbības princips: vispirms ar hromatogrāfijas palīdzību sadala vielu maisījumu un tad atdalītajām komponentēm nosaka precīzu molekulmasu

## Slide 24: Tandēmmasspektrometrija (MS/MS)
Divi secīgi masspektometri (MS/MS)
Starp masspektrometriem ir ierīce jonu fragmentācijai, parasti - inertās gāzes kamera («sadursmju kamera», collision cell)
Ideja: pirmkārt, nosakām jona masu, otrkārt, interesējošo jonu fragmentējam un nosakām sastāvdaļu molekulmasas
Rezultātā, iegūstam informāciju ne tikai par sākotnējā jona masu, bet arī par tā sastāvu
Var izmantot proteīnu sekvenēšanā
Sektora MS
Sadursmju kamera
TOF MS
Piemērs: Sektora instruments tandēmā ar TOF instrumentu (var būt arī citādas konfigurācijas)

## Slide 25: MS/MS izmantošana peptīda sekvences noteikšanai
Sadursmju kamerā notiek peptīda fragmentēšanās, galvenokārt pa peptīdu saitēm
No fragmentu molekulmasām var noteikt pilnīgu (īsiem peptīdiem) vai daļēju (gariem peptīdiem) aminoskābju sekvenci
Rezultātu analīze ir sarežģīta un var aizņemt daudz laika
Ser-Glu-Leu-Ile-Arg-Trp
Sadursmju kamera
Ser-Glu-Leu-Ile-Arg
Ser-Glu-Leu
Ser-Glu-Leu-Ile
Etc…

## Slide 27: MS pielietojuma piemērs: proteīna identifikācija pēc to triptiskajiem peptīdiem (peptīdu masas fingerprintēšana, PMF)
PMF izmanto, lai identificētu proteīnu, parasti pēc denaturējošās elektroforēzes akrilamīda gēlā
Proteīnu sašķeļ ar tripsīnu (šķeļ pēc K un R, ja nākošais atlikums nav P)
Iegūtos peptīdus analizē masspektrometrā
Katram proteīnam ir savs, unikāls triptisko (t.i. ar tripsīnu iegūto) peptīdu masu spektrs
Iegūtās masas salīdzina ar datu bāzi – visām zināmajām proteīnu sekvencēm, kuras teorētiski sašķeltas ar tripsīnu un aprēķinātas iegūtās masas

## Slide 28
AHILFRYPTDEGKMGTRHYTKLSSVGYHTSKPTY
AHILFR YPTDEGK MGTR HYTK LSSVGYHTKPTY
MW=756.45
809.36
464.22
548.28
1439.7
Tripsīns
464.22
548.28
756.45
809.36
1439.7

## Slide 29: Kādos gadījumos lieto PMF analīzi?
Producēta un/vai attīrīta proteīna identitātes apstiprināšanai vai noskaidrošanai
Pēctranslācijas modifikāciju identifikācijai
Dažādu mākslīgu iezīmju (piem. selenometionīna vai deitērija) apstiprināšanai
Proteīna mijiedarbības partneru identifikācijai

## Slide 30: Praksē...
Ir grūti detektēt peptīdus, mazākus par 700 Da
Daži peptīdi ir pārāk gari, un tos ir grūti eluēt no gēla
Vēl citi peptīdi vāji jonizējas
Vienmēr ir fons no citiem proteīniem (piem. keratīna – kāpēc???), piemaisījumiem, u.c.
Reāli parasti izdodas detektēt 30-70% no visiem teorētiski iespējamajiem peptīdiem, kas bieži ir pietiekami, lai samērā droši varētu identificēt proteīnu
PMF darbojas tikai tad, ja proteīna sekvence jau ir datu bāzē
PMF ir ļoti efektīva proteīna identitātes apstiprināšanai, bet identificēšana, salīdzinot ar datu bāzi ne vienmēr nostrādā
PMF var kombinēt ar MS/MS, tad par katru peptīdu iegūst arī daļēju aminoskābju sekvences informāciju un identifikācija ir daudz drošāka

## Slide 31: Mini-laboratorijas darbs
Proteīna identifikācija no zonas akrilamīda gēlā
Ir veikta elektroforēze un izgriezta gēla zona
Zona ir apstrādāta ar dažādiem reaģentiem, lai atbrīvotos no zilās krāsas, SDS un citiem piemaisījumiem
Pēc tam ir veikta izgrieztās zonas apstrāde ar tripsīnu
Jūsu uzdevums – veikt iegūto peptīdu analīzi MALDI-TOF masspektrometrā un identificēt proteīnu
14.4
18.4
25.0
35.0
45.0
66.2
116.0

## Slide 32: Mājas uzdevums
Pēc iegūtā spektra veikt proteīna identifikāciju tīmekļa vietnē http://www.matrixscience.com/search_form_select.html izvēloties “Peptide mass fingerprint”
Jāievada vārds, uzvārds un e-pasta adrese
Datu bāzi izvēlas NCBInr
“Query” lauciņā saraksta eksperimentālās masas virs 700 Da, vienu zem otras
Precizitāti (peptide tol.) var ierakstīt +-1 Da
Izvēlas līdz 1 nesašķeltai vieta (up to 1 missed cleavage)
Rezultāti (masspektra izdruka, fingerprinta rezultāta izdruka un atbildes uz kontroljautājumiem) jāiesniedz līdz sesijas beigām